Транзистор  2Т808А-2

Кремниевый меза-планарный n-p-n бескорпусной транзистор 2Т808А-2 на кристаллодержателе с гибкими выводами предназначен для работы в ключевых схемах устройств аппаратуры специального назначения.

Транзисторы  соответствуют техническим условиям  аАО.339.376 ТУ.

Масса транзистора не более 0,6 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры  транзисторов при приемке и поставке (Т=25ºС)

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока, (UКЭ=3В, IК=6А) | h21Э | 10 | 50 |
| Обратный ток коллектор-эмиттер (UКЭ=200В, RЭБ=10 Ом), мА | IКЭR | - | 3 |
| Обратный ток эмиттера (UЭБ= 4 В), мА | IЭБ0 | - | 50 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер (IК=6А, IБ=0,6А),В | UЭБнас | - | 2,5 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте f=3 МГц (UКЭ=10В, IК=0,5А) | /h21Э/ | 2,4 | - |
| Время рассасывания ( UКЭ=15В, IК=6 А, IБнас=IБзап=2 А), нс | tрас | - | 2 |

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (RЭБ=10 Ом), В | UКЭ max | 120 |
| Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, (при запирающем напряжении UЭБ=2 В или RЭБ=10Ом), В | UКЭ и max | 250 |
| Максимально допустимое запирающее напряжение эмиттер-база, В | UЭБ max | 4 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А | Iк max | 10 |
| Максимально допустимый ток базы, А | IБ max | 4 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | РК max | 50 |
| Максимально допустимая температура перехода, ºС | tпер. max | 150 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru