Транзистор  2Т968А

Кремниевый планарный мощный n-p-n транзистор 2Т968А в металлостеклянном корпусе предназначен для работы в широкополосных линейных усилителях аппаратуры специального назначения.

Транзисторы  соответствуют техническим условиям аАО.339.262 ТУ.

Масса транзистора не более 22 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры  транзисторов при приемке и поставке (Т=25ºС)

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока, | h21Э |  |  |
| (UКЭ=10В, IК=30 мА) |  | 35 | - |
| (UКЭ=10В, IК=1мА) |  | 25 | - |
| Граничное напряжение (IК = 10мА), В | UКЭО гр | 250 | - |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (IК=30мА, IБ=6мА),В | UКЭнас | - | 1 |
| Емкость коллекторного перехода (UКБ=30В, f=10 МГц), пФ | СК | - | 3,5 |
| Обратный ток коллектор-эмиттер (UКЭR=250В, RЭБ=1000 Ом), мкА | IКЭR | - | 1 |
| Обратный ток коллектора (UКБО=250 В), мкА | IКБ0 | - | 0,5 |
| Обратный ток эмиттера (UЭБО=3 В), мкА | IЭБ0 | - | 0,5 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока (UКЭ=10В, IК=15 мА), МГц | fГР | 90 | - |

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В | UКБ max | 300 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | UЭБ max | 5 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА | IК max | 100 |
| Максимально допустимый импульсный ток коллектора, мА | IКИ max | 200 |
| Максимально допустимый ток базы, мА | IБ max | 50 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | РК max | 4 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru