Оптопары транзисторные

АОТ110А, АОТ110Б, АОТ110В, АОТ110Г, АОТ110Д

Оптопары транзисторные АОТ110А, АОТ110Б, АОТ110В, АОТ110Г, АОТ110Д в металлостеклянном корпусе, состоящие из кремниевых планарныхо n-p-n составных транзисторных приемников и  меза-эпитаксиальных излучающих диод на основе  GaAlAs, предназначеные для коммутации цепей постоянного тока с гальванической развязкой между входом и выходом.

Оптопары транзисторные АОТ110А, АОТ110Б, АОТ110В, АОТ110Г соответствуют техническим условиям аАО.336.260 ТУ.

Масса оптопары ≤ 1,5 г.

|  | вход оптопары – выводы 2, 4 выход оптопары – выводы 1, 5 |
| --- | --- |

Т а б л и ц а  1 - Электрические параметры  оптопар при приемке, поставке и хранении

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | АОТ110А | АОТ110Б | АОТ110В | АОТ110Г | АОТ110Д |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более |
| Входное напряжение, ( Iвх опт=25 мА), В | Uвх опт |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Выходное остаточное напряжение, | Uвых.ост опт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Iвх опт=25 мА, Iвых опт=100 мА), В |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |
| (Iвх опт=25 мА, Iвых опт=200 мА), В |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Ток утечки на выходе, | Iут.вых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Iвх опт=0, Uком опт=15В), мкА |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| (Iвх опт=0, Uком опт=30В), мкА |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| (Iвх опт=0, Uком опт=50В), мкА |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Сопротивление изоляции, (Uиз опт=100 В), Ом | Rиз опт | 109 |  | 109 |  |  | 109 |  | 109 |  | 109 |

Примечание: Измерение параметров Uвых.ост и Iут вых  проводят при внешнем резисторе сопротивлением 1 МОм±10% между выводами 3 и 5 оптопары.

Т а б л и ц а  2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации оптопар

| Наименование параметра, (условия измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | АОТ110А | АОТ110Б | АОТ110В | АОТ110Г | АОТ110Д |
| Максимально допустимое коммутируемое напряжение, В | Uком макс опт | 30 | 50 | 30 | 15 | 50 |
| Напряжение изоляции, В | Uиз опт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимально-допустимое обратное входное напряжение, В | Uвх.обр. макс | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимальный допустимый постоянный входной ток, мА | Iвх, макс опт |  |  |  |  |  |
| - в диапазоне температур от минус 60ºС до плюс 35ºС; |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - при температуре 70 ºС. |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимально импульсный входной ток, мА при τи ≤ 10 мкс; | Iвх.и. макс опт |  |  |  |  |  |
| - в диапазоне температур от минус 60ºС до плюс 35ºС, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - при температуре 70ºС. |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимально импульсный выходной ток, мА при τи ≤ 10 мс; | Iвых.и. макс опт | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Максимально постоянный выходной ток (температура окружающей среды от минус 60ºС до плюс 35ºС), мА | Iвых. макс опт | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность, мВт | Рср макс опт |  |  |  |  |  |
| - в диапазоне температур от минус 60ºС до плюс 35ºС |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru