Код ОКП:

63 41299735 – 2М410Б1

63 41299745 – 2М410В1

Проставляется знак «√» в поле □ перед  наименованием

конкретно поставляемого транзистора

Э Т И К Е Т К А

ЯАВД.432325.017 ЭТ

Модули полупроводниковые  2М410Б1, 2М410В1

Мощные кремниевые полупроводниковые модули в гибридном исполнении  на биполярных транзисторах с изолированным затвором и встроенными антипараллельными БВД, выполненные по двухключевой схеме (полумост) в металлокерамических корпусах с изолированным фланцем, предназначены для использования в системах электроснабжения, преобразовательного оборудования вторичных источников питания и электрических приводов и т.д. (в группах применения радиоэлектронной аппаратуры по ГОСТ РВ 20.39.304) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные                      Схема электрическая принципиальная:

размеры:

Примечание: электрические параметры обеспечиваются при    внешнем соединении выводов 2 и 3, 7 и 8, 9 и 10 попарно

Масса модулей не более 70 г.

# Text boxes

|  | Модули полупроводниковые: |
| --- | --- |
|  | 2М410Б1 |
|  | 2М410В1 |

| Обозначение выводов | Назначение выводов |
| --- | --- |
| 1 (точка) | Затвор VT1 |
| 2 | Эмиттер VT1, коллектор VT2 |
| 3 | Эмиттер VT1, коллектор VT2 |
| 4 | Эмиттер VT1, контрольный |
| 5 | Эмиттер VT2, контрольный |
| 6 | Затвор VT2 |
| 7 | Эмиттер VT2 |
| 8 | Эмиттер VT2 |
| 9 | Коллектор VT1 |
| 10 | Коллектор VT1 |