Транзисторы  2Т867А

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n мощные переключательные высоковольтные транзисторы 2Т867А в  в металлостеклянном корпусе КТ-9, предназначенные для работы в переключающих схемах, импульсных модуляторах, во вторичных источниках питания и других схемах аппаратуры специального назначения.

Транзисторы соответствуют техническим условиям аАО.339.439ТУ

Масса транзистора не более 17 г.

#### Таблица 1 - Основные электрические параметры при Т=25°С

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| Обратный ток коллектора (UКБ = 250 В), мА | IКБО | - | 3 |
| Обратный ток эмиттера (UЭБ = 7 В), мА | IЭБО | - | 10 |
| Статический коэффициент передачи тока (UКЭ=5В,IК=20А) | h21Э | 12 | - |
| Граничное напряжение (IК = 0,2 А, L = 25 мГн), В | UКЭогр | 200 | - |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (IК=20А, IБ=4А),В | UКЭнас | - | 1,2 |
| Время спада (UК=100В, IК=25А, IБ1=-IБ2=5А),мкс | tСП | - | 0,4 |

## Таблица 2 - Предельно допустимые режимы эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (RБЭ=10 Ом), В | UКЭR мах | 200 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | UЭБ мах | 7 |
| Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А при UЭБ = 2 В | IК и мах | 40 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А | IК мах | 25 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | РК мах | 100 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru