Транзистор  2Т908А-2

Кремниевый меза-планарный n-p-n бескорпусной транзистор 2Т908А-2 на кристаллодержателе с гибкими выводами предназначен для работы в ключевых схемах аппаратуры специального назначения.

Транзистор  соответствует техническим условиям  аАО.339.480 ТУ.

Масса транзистора не более 22 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры  транзисторов при приемке и поставке (Т=25ºС)

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Обратный ток коллектор-эмиттер (UКЭ=100В, RБЭ=10 Ом), мА | IКЭR | - | 25 |
| Обратный ток эмиттера (UЭБ= 5 В), мА | IЭБ0 | - | 300 |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (UК=2В, IК=10А) | h21Э | 8 | 60 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте f=10МГц (UКЭ=10В, IК=1А,) | /h21Э/ | 5 | - |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (IК=10А, IБ=2А),В | UКЭ нас | - | 1,5 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер (IК=10А, IБ=2А),В | UБЭ нас | - | 2,3 |

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (RЭБ=10 Ом), В | UКЭ max | 100 |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-база, В | UКБ max | 140 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | UЭБ max | 5 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А | Iк max | 10 |
| Максимально допустимый ток базы, А | IБ max | 5 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | РК max | 50 |
| Максимально допустимая температура перехода, ºС | tпер. max | 150 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru