Оптопары транзисторные 3ОТ127А - Е

Оптопары транзисторные 3ОТ127А – Е в металлостеклянном корпусе, состоящие из кремниевого эпитаксиоально-планарного n-p-n транзисторного приемника и GaAlAs  меза-эпитаксиального инфракрасного диодного излучателя предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения для бесконтактной коммутации цепей постоянного тока с         гальванической развязкой между входом и выходом.

Оптопары транзисторные 3ОТ127А - Е соответствуют техническим условиям аАО.339.402 ТУ.

|  | вход оптопары – выводы 2, 4 выход оптопары – выводы 1, 5 |
| --- | --- |

Масса оптопары ≤ 2 г.

Т а б л и ц а  1 - Электрические параметры  оптопар при приемке, поставке и хранении

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3ОТ127А | 3ОТ127Б | 3ОТ127В | 3ОТ127Г | 3ОТ127Д | 3ОТ127Е |
| Входное напряжение, ( Iвх опт=5 мА), В | Uвх опт | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 |
| Выходное остаточное напряжение, | Uвых.ост опт |  |  |  |  |  |  |
| (Iвх опт=5 мА, Iвых опт=70 мА), В |  | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | - | - | - |
| (Iвх опт=0,5 мА, Iвых опт=2,5 мА), В |  | ≤1,2 | - | - | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
| (Iвх опт=0,8 мА, Iвых опт=2,5 мА), В |  | - | - | ≤1,2 | - | - | - |
| (Iвх опт=5 мА, Iвых опт=100 мА), В |  | - | - | - | ≤1,5 | - | ≤1,5 |
| (Iвх опт=5 мА, Iвых опт=200 мА), В |  | - | - | - | - | ≤1,5 | - |
| Ток утечки на выходе оптопары, | Iут.вых опт |  |  |  |  |  |  |
| (Iвх опт=0, Uком опт=30В), мкА |  | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - | - |
| (Iвх опт=0, Uком опт=50В), мкА |  | - | - | - | - | ≤10 | - |
| (Iвх опт=0, Uком опт=60В), мкА |  | - | - | - | - | - | ≤10 |
| Сопротивление изоляции, | Rиз опт |  |  |  |  |  |  |
| (Uиз опт=500 В), Ом |  | ≥1011 | ≥1011 | ≥1011 | ≥1011 | ≥1011 | ≥1011 |

Примечание: Измерение параметров, кроме Uвх опт , Rиз опт проводится при внешнем резисторе сопротивлением 1 МОм между выводами 3 и 5 оптопары.

Т а б л и ц а  2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации оптопар

| Наименование параметра, (условия измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3ОТ127А | 3ОТ127Б | 3ОТ127В | 3ОТ127Г | 3ОТ127Д | 3ОТ127Е |
| Максимально-допустимое входное обратное напряжение, В | Uвх.обр. макс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимально допустимое коммутируемое напряжение, В | Uком макс опт | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 |
| Максимально допустимое напряжение изоляции, В | Uиз опт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Максимальный допустимый постоянный входной ток, мА | Iвх, макс опт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимально допустимый импульсный входной ток, мА при τи ≤ 10 мкс; | Iвх.и. макс опт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимально допустимый импульсный выходной ток, мА | Iвых.и. макс опт | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 10 |

Примечание: Измерение параметров Uком макс опт  проводится при внешнем резисторе между выводами 3 и 5 оптопары сопротивлением 1 Мом в диапазоне температур от -60ºС до плюс 70ºС и 0,5Мом в диапазоне температур от -60ºС до плюс 85ºС.

Минимальная наработка 25 000ч.  При облегченных режимах  (не свыше 0,5 по выходным токам и коммутируемым напряжениям от значений, указанных в таблице 1 и температурах окружающей среды  от 0÷40ºС) минимальная наработка 40000 ч. Срок сохраняемости 25 лет.

Оптопары пригодны для монтажа в аппаратуре методом пайки. При распайке температура корпуса не должна превышать 125 (С. При отсутствии контроля температуры корпуса оптопары распайка производится паяльником, нагретым до температуры не более 265 (С в течение времени не более 3 секунд.

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-80-48, 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru